## Slide 1
SAĞLIK VE GÜVENLİK
İŞARETLERİ EĞİTİMİ

## Slide 2: İşaret çeşitleri
Sabit ve kalıcı işaretler
Geçici işaretler

## Slide 3: Sabit ve Kalıcı İşaretler
Sabit ve kalıcı işaret levhaları;
Yasaklamalar,
Uyarılar ve yapılması zorunlu işler,
Acil kaçış yollarının,
İlk yardım bölümlerinin yerlerinin,
belirtilmesi ve tanınması için kullanılmalıdır.
Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler,
İşaret levhası ve
kırmızı renkle kalıcı şekilde
işaretlenmelidir.

## Slide 4: Sabit ve Kalıcı İşaretler
Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler,
İşaret levhası ve güvenlik rengi ile
Kalıcı şekilde
belirlenmelidir.
Trafik yolları
Güvenlik rengi ile
kalıcı olarak
işaretlenmelidir.

## Slide 5
Renk | Anlamı ve Amacı | Tehlikeli Hareket ve Davranış
Kırmızı | Yasak İşareti | Tehlikeli hareket veya davranış
 | Tehlike Alarmı | Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
 | Yangınla Mücadele Elemanı | Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı | Uyarı İşareti | Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi | Zorunluluk İşareti | Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil | Acil kaçış, ilk yardım işareti | Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
 | Tehlike yok | Normale dön
Mavi Fluoresan turuncu | Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir. | 

## Slide 6: KULLANIM KOŞULLARI
İşaret levhaları;
özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına,
genel tehlike olan yerlerin girişine,
engeller dikkate alınarak,
görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda,
iyi aydınlatılmış,
erişimi kolay
ve görünür bir şekilde yerleştirilmelidir.

## Slide 7
Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılmalıdır.
İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılır.

## Slide 8: Kullanılacak işaret levhaları
Yasaklayıcı işaretler
Daire biçiminde,
Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır.
(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsar)

## Slide 9: Yasaklayıcı İşaretler
Sigara içilmez
Yaya giremez
Suyla söndürmek yasaktır
Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır

## Slide 10: Yasaklayıcı İşaretler
İçilmez
İş makinesi giremez
Dokunma
Yetkisiz kimse giremez

## Slide 11: UYARI İŞARETLERİ
Uyarı işaretleri
Üçgen şeklinde
Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır.
(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

## Slide 12: Uyarı İşaretleri
Parlayıcı madde veya yüksek ısı
Toksik (Zehirli) madde
Aşındırıcı madde
Patlayıcı madde

## Slide 13: Uyarı İşaretleri
Radyoaktif madde
İş makinası
Elektrik tehlikesi
Asılı yük

## Slide 14: Uyarı İşaretleri
Tehlike
Oksitleyici madde
İyonlayıcı olmayan radyasyon
Lazer ışını

## Slide 15: Uyarı İşaretleri
Kuvvetli manyetik alan
Düşme tehlikesi
Biyolojik risk
Engel

## Slide 16: Uyarı İşaretleri
Düşük sıcaklık
Zararlı veya tahriş edici madde

## Slide 17: EMREDİCİ İŞARETLER
Emredici işaretler
Daire biçiminde,
Mavi zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır.
(mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

## Slide 18: Emredici İşaretler
Gözlük kullan
Eldiven giy
Maske kullan
Baret giy

## Slide 19: Emredici İşaretler
İş ayakkabısı giy
Koruyucu elbise giy
Yüz siperi kullan
Yaya yolunu kullan

## Slide 20: Emredici İşaretler
Emniyet kemeri kullan
Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)

## Slide 21: Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır
(yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

## Slide 22: Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
Acil çıkış ve kaçış yolu
İlk Yardım
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

## Slide 23: Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
Sedye
Göz duşu
Acil yardım ve ilk yardım telefonu
Güvenlik duşu

## Slide 24: YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ
Yangınla mücadele işaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram
(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsar)

## Slide 25: Yangınla Mücadele İşaretleri
Yangın Hortumu
Yangın Söndürme Cihazı
Acil Yangın Telefonu
Yangın Merdiveni

## Slide 26: Yangınla Mücadele İşaretleri
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

## Slide 27: ENGELLER VE TEHLİKELİ YERLERDE KULLANILAN İŞARETLER
Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanmalıdır.

## Slide 28
EL İŞARETLERİ İÇİN
ASGARİ GEREKLER

## Slide 29
Anlam | Tarifi | Şekil
BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu | Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel | 
DUR Kesinti / ara Hareketi durdur | Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık | 
TAMAM İşlemin sonu | Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli | 
Genel İşaretler

## Slide 30: Dikey hareketler
Anlamı | Tarifi | Şekil
KALDIR | Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer | 
İNDİR | Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer | 
DÜŞEY MESAFE | Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir | 

## Slide 31
Yatay Hareketler
Anlamı | Tarifi | Şekil
İLERİ | Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder | 
GERİ | Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır | 
SAĞ Manevracının sağı | Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler | 

## Slide 32
SOL Manevracının solu | Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler | 
YATAY MESAFE | Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder | 
Yatay Hareketler

## Slide 33
Tehlikeler
Anlamı | Tarifi | Şekil
TEHLİKE Acil dur. | Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık | 
HIZLI | Bütün hareketler daha hızlı | 
YAVAŞ | Bütün hareketler daha yavaş | 

## Slide 34: HEDEFİMİZ
(0) SIFIR İŞ KAZASI
(0) SIFIR İŞ GÜCÜ KAYBI
(0) SIFIR İŞ GÖREMEZLİK GÜN SAYISIDIR
Başaracağımıza inancımız tamdır.

## Slide 35
BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.